## Slide 1: Python, BitBotXL
Viggo T. Andersen – pythonista

## Slide 2: Agenda
Installere MU
MicroPython
BitBotXL
Eksempler
Utvikle

## Slide 3: Installere MU
https://codewith.mu/en/download
Finnes også i «Store»?

## Slide 4: https://codewith.mu/en/download
Klikk på linken for å laste ned MU.
Evt. Installere fra Microsoft Store
Installere og se til at programmet fungerer

## Slide 5: https://codewith.mu/en/download
Klikk mode
Velg BBC micro:bit
Velg Python 3 for vanlig Python, om du vil kode vanlig.

## Slide 6: Resurser
https://codewith.mu/en/download
http://docs.micropython.org/en/latest/index.html
http://multiwingspan.co.uk/micro.php?page=bitbot
https://4tronix.co.uk/blog/
https://microbit-micropython.readthedocs.io/en/v2-docs/
https://github.com/trummar/RE_VGS

## Slide 7: MicroBit og BitBot
BitBot trenger Micro:Bit for å fungere.

## Slide 8: Bit Bot XL
On/Off-knapp
Trenger 3 AA-batterier.
USB til USB-micro
Hjul – (eneste monteringen som trengs)
LED i mange farger
Buzzer – beep beep
Kobling for ultralyd-sensor
Micro:Bit settes med LED forover.

## Slide 9: Bit Bot XL
Lys-sensor/ followline-sensor

## Slide 10: Bit Bot XL
Nyttig info

## Slide 11: Bit Bot XL
Formen på aksel og hjul…
Formen på aksel og hjul…

## Slide 12: Bit Bot XL
Ultralydsensor/ Sonar / «ekkolodd»
https://en.wikipedia.org/wiki/Sonar

## Slide 13: MicroPython
http://docs.micropython.org/en/latest/index.html

## Slide 14: Hva er MicroPython
Hva er…?
“MicroPython is a lean and efficient implementation of the Python 3 programming language that includes a small subset of the Python standard library and is optimised to run on microcontrollers and in constrained environments.” – micropython.org
Poenget…
Skal være en enkel og forminsket versjon av Python3. Skal kunne brukes på microkontrollere slik som Micro:Bit og andre. Slike kontrollere har begrenset plass og dermed er det lønnsomt med kode som tar mindre plass.

## Slide 15: Programmere Micro:Bit fra MU
http://docs.micropython.org/en/latest/index.html

## Slide 16: Koble til Micro:Bit
Koble til
Koble kabel til Micro:Bit
Koble kabel til USB-port på PC
Koble evt. Micro:Bit til BitBotXL
Åpne MU
Poenget…
M

## Slide 17: Programmere
Hva er…?
Knapper og pinner
  På Micro:Bit har man knapper som kan trykkes på for å få noe til å skje.
  Pinner er digitale eller analoge utganger som kan slås på eller av, eller leses av for å sjekke en Verdi
Poenget…
Pinner settes til 1eller 0 (en eller null)
De er som brytere
  Enten av
  Eller på

## Slide 18: Programmere
Gjøre
Trykk “Flash” for å sende til Micro:Bit
Trykk “Check” for å sjekke kode
Når Micro-bitten har blinket ferdig er koden lastet opp
Slå på BitBot.
Poenget…
Pinner settes til 1eller 0 (en eller null)
De er som brytere
  Enten av
  Eller på

## Slide 19: Programmere
Gjøre
Poenget…
Pinner settes til 1eller 0 (en eller null)
De er som brytere
  Enten av
  Eller på
Vi kan legge kommandoene inn i funksjoner som vist her.
Motorens retning er definert ved å ha slått på høyeste pinne i «paret»
Bakover er motsatt.

## Slide 20: Programmere
Gjøre
Poenget…
Vi kan legge til en løkke med muligheter for å sjekke om knapp a eller b trykkes.
Det åpner flere muligheter for å kontrollere BitBot.
Husk at «write digital» kun slår motoren på fullt. For å kontrollere farten må man bruke «write analog»

## Slide 21: Programmere
Gjøre
Poenget…
Hva vil BitBot gjøre etter at du har lastet opp programmet til høyre?
Hva er grenseverdien for at motoren fungerer?
Hvordan få BitBot til å svinge?

## Slide 22: Oppgave!
Gjøre
Lag et program som får BitBot til å kjøre i et kvadrat.
Utvid med å gjøre noe nyttig eller for eksempel forbedre koden.
Lag et pseudokode-rammeverk

## Slide 23: Programmere – buzzer
Gjøre
Man kan lage pipelyd.
Introduser med forsiktighet…

## Slide 24: Programmere – led på BitBot
Gjøre
Hver og et led kan adresseres
  Venstre side er fra 0 – 5
  Høyre side fra 6 – 11
Hvordan bruke i forsøk eller utforsking?
  Visuell tilbakemelding ved for eksempel bruk av ultrasonisk sensor.
  Visualiser status – for eksempel nærhets alarm (proximity warning)
https://microbit-micropython.readthedocs.io/en/v2-docs/index.html

## Slide 25: Programmere – led på BitBot
Gjøre
Hvordan forandre på forrige kode?
Bruke variabler og løkker for å skape en «running lights» effekt?

## Slide 26: Programmere – Ultrasonisk sensor
Gjøre
Sonar – Sound navigation and range ;)
Finne avstanden til noe
Hva kan vi gjøre med det?
Inne i while-løkka kan vi utføre og gjøre flere eksperimenter.
https://oceanservice.noaa.gov/facts/sonar.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Sonar
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF-GEO4310/h13/undervisningsmateriell/sonar_introduction_2013.pdf

## Slide 27: Programmere – radio send/receive
Gjøre
Radio
En microbit for å sende
En for å motta
Microbit på to forskjellige pcer eller en du har på batteri.

## Slide 28: Programmere – radio send/receive
Gjøre
Radio
En microbit for å sende
En for å motta
Microbit på to forskjellige pcer eller en du har på batteri.

## Slide 29: Logging
ToDo
Temperatur – logging
  En begynnelse
Todo
tst

## Slide 30: Logging
ToDo
Temperatur – logging
  Siste delen
Todo
tst
Husk å sjekke GitHub

## Slide 31: Innhold
ToDo
Radio
  Kontrollere en annen bitbot fra en remote Micro:Bit
  https://www.l33t.uk/bitbot/?page_id=760
  Må forandre pinner for bitbotXL (se under BB)
Kollisjons unnvikelses algoritme?
Radio og followme funksjonalitet?
Todo
tst

## Slide 32: Tusen takk
Viggo T. Andersen
trummar@gmail.com
Github: https://github.com/trummar/RE_VGS